Удельные тепловые потери здания

для основных охлаждающихся поверхностей в жилых помещениях

| Вид стен и охлаждающиеся поверхности | Количество теряемого тепла (ватт/час) через 1 м2 поверхности по её внутреннему обмеру при средней температуре наиболее холодной пятидневки |
| --- | --- |
|  | 24 – 25оС | 26 – 27оС | 28 – 29оС | 30 – 31оС |
| Кирпичная стена толщиной в 3,5 кирпича (93 см.), оштукатуренная с двух сторон |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 62 56 | 66 59 | 70 62 | 71 64 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 55 50 | 58 52 | 62 55 | 63 56 |
| Кирпичная стена толщиной в 3 кирпича (80 см.), оштукатуренная с двух сторон |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 66 64 | 71 68 | 75 71 | 76 72 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 62 57 | 65 61 | 69 63 | 70 64 |
| Кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича (67 см.), оштукатуренная с двух сторон |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 76 75 | 83 80 | 86 83 | 88 85 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 70 66 | 75 71 | 78 75 | 79 76 |
| Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича (54 см.), оштукатуренная с двух сторон |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 91 90 | 97 95 | 101 100 | 104 101 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 81 79 | 87 86 | 91 88 | 93 91 |
| Деревянная рубленая стена из брёвен толщиной 20 см, с односторонней штукатуркой |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 78 76 | 83 80 | 87 84 | 88 86 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 69 66 | 75 72 | 78 75 | 79 77 |
| Деревянная рубленая стена из брёвен толщиной 25 см, с односторонней штукатуркой |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 61 59 | 65 63 | 68 66 | 70 68 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 55 52 | 58 56 | 61 58 | 62 59 |
| Деревянная брусковая стена с односторонней штукатуркой, общей толщиной 12 см. |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 87 85 | 93 91 | 98 95 | 100 98 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 78 76 | 83 81 | 86 58 | 88 87 |
| Деревянная брусковая стена с односторонней штукатуркой, общей толщиной 20 см. |
| Первый этаж и одноэтажные здания: помещения угловые помещения, смежные с другими | 55 54 | 58 57 | 61 59 | 62 61 |
| Верхний и промежуточные этажи: помещения угловые помещения, смежные с другими | 49 48 | 52 51 | 54 54 | 55 55 |
| Окна с двойным остеклением (переплётами) и балконные двери | 116 | 126 | 130 | 134 |
| Двери сплошные деревянные двойные | 204 | 218 | 227 | 233 |
| Чердачное перекрытие | 30 | 33 | 34 | 35 |
| Деревянные утеплённые полы над подвалом или подпольем | 22 | 24 | 26 | 27 |

Примечание. При определении тепловых потерь через поверхности, выходящие в неотапливаемые помещения, количество тепла, приведённое в таблице, умножают на 0,7, если последнее выходит наружу (неотапливаемые лестничные клетки), и на 0,4, если неотапливаемые помещения не имеют указанного сообщения.

http://onyxmef.ru/tablizi.htm